Réseau I

11/01 :
Sommaire : préambule : Qu'est-ce que c'est un réseau ? Généralités
Aperçu sur les protocoles de bas niveau type :
  - Ethernet
  - IP V4
  - TCP
  - VDP
  - DNS
  - DHCP
  - Messagerie
  - Programmation distribuée → RPC (Remote Procedur Cell)→ NFS (Network File System)
Réseau : c'est un moyen de communiquer entre des systèmes distants. La communication se fait en série (cf instru). Le mieux, pour faire la communication entre deux systèmes distants, est d'essayer de faire plus loin que 10/15m de distance.

Caractéristiques des voies de transmission :
  - bande passante – faculté d'un média utilisé qui réagit comme un passe-bande
  - Capacité d'une voie – Prendre en considération le bruit engagé (qualité de la ligne – signal/bruit)
    exemple : connexion internet (3G -H+), bande passante RTC 3200Hz pour un RSB de 10dB
  - Rapidité de modulation : la qualité d'informations transmises par moments élémentaires
  - Débit binaire : nombre maximum de symboles binaires transmis par seconde

Il existe plusieurs type de code pour transmission en bande de base :
- Miller
- NRZ (pour No Return to Zero)
- NRZI (pour No Return to Zero Inverted)
- Manchester qui se fait via l'Ethernet

Modulations : de fréquence, d'amplitude, de phase
Variations avec N moments (codé sur n bits)

Topologies de réseaux : Cela se traduit par des bus de différents types :
- Bus linéaire : il sert pour de l'instrumentation ou pour de réseau de taille faible et nécessite des terminaisons
- en étoile : il accueille simplement sans problème les nouveau trucs mais on individualise chaque point central l'ensemble des connexions disponibles (relié par un point unique) exemple : Token ring
- en jeton ( moins en moins employés),
- en anneau – boucle de communication fermée

Réseau en arbre ou sans fil ?
En arbre : composition des 2 premières cité avec normes (ex : IEEE1394)
Sans fil : infrarouge, tél mobile, hertzien (wifi, zigbee, …), lazer

Pour permettre tout cela, on met en place un modèle appelé OSI. Cela permet la pérennité des réseaux.
OSI signifie Open System Interconnexion. Ceci est proposé par ISO (International Standardisation Organisation).
Le modèle OSI permet de définir les caractéristiques matérielles et logicielles pour l'interconnexion en réseau.
Constitué de 7 couches :
1 – Physique, 2 – Données, 3 – Réseau, 4 – Transport, 5 – Session, 6 – Présentation, 7 – Application

Les quatre premières couches sont appelées les couches basses et les trois dernières les couches hautes.
Explication de chacune de ces couches :
1. Réalise les transferts des informations sous forme binaire suivant des caractéristiques physiques, électriques définies par des normes.
2. Assure un service de transport de tram sur une ligne.
3. Assure l'acheminement des informations des données. Le contrôle de flux et d'erreurs peuvent être réalisés par cette couche.
4. Responsable du contrôle de transfert des informations de bout en bout. Réalise les découpages des messages en paquets.
5. Assure l'ouverture et la fermeture des sessions entre usagers. Elle sert d'interface entre les fonctions liées à l’application et celles liées à la transmission de données.
6. Met en forme les données échangées pour les rendre compatibles avec l'application destinatrice, dans le cas de transmission entre systèmes hétérogènes.
7. Chargée de l’exécution et de son dialogue avec la couche 7 du destinataire.

Mécanisme d'encapsulation :

Schéma identique pour chaque fragment :

Normalisation des réseaux locaux (site d'IEEE pour les normes 802.3 802.4 et 802.6 )802 étant pour désigner le mois de février 1980. 802.11 a/b/g/n pour le réseau wifi.

Séparés en 2 couches données LLC et MAC Logical Link Control et Medium Access Control
physique PHU physical signalling layer
Mau medium access uunit → Schéma/Dessin représentant ceci !

Méthode d'accès au support :
Il existe 2 types d'accès :
soit par élection. Cela autorise à aller sur le réseau s'il possède la variable (le jeton) qu'il faut. Obtention d'un jeton permettant de communiquer si besoin. Utilisation d'un arbitre de réseau comme le réseau Token Ring, Token Bus,
soit par compétition. Les systèmes sont tous égaux vis à vis des transmissions. La prise en main du média est faite quand cela est nécessaire. Cependant, cela nécessite des restrictions protocolaires afin de viabiliser les communications

Réseau internet : exemples
Ethernet 802.3	Token Bus 802.4	Token Ring 802.5	Wifi 802.11

Différents matériels de connexion sont à notre disposition
- Carte réseau : Ethernet, Token Ring, composant dédié sous la forme d'un pont et utilisation d'une carte fille …
- Répéteur : hub, switch
- Ponts : bridge
- Routeurs
- Passerelles : gateway

→ Hub : de 8, 16, 24, 48 ports, si c'est > nappe droite stackage pour faire une étoile, Permet d'allonger la longueur du support physique
Passerelle au niveau physique, reconformer les signaux si ça a été modifié entre la prise murale et la baie de brassage et sont obligés de le faire
Répète automatiquement les trames ← Inconvénient . Si un système veut communiquer avec un autre et qu'il y a plus que deux systèmes, les autres systèmes sont avertis également. Pour éviter cela, on fait désencapsulage pour vérifier si la communication leur est destiné
N’empêche pas les collisions ← Problème récurrent de ce type car hub et pour y remédier, il faut switch (Evolution : switch permet la liaison unique entre les comm identifiées)
Pour assembler et faire fonctionner tout cela, il faut donc ajouter un ordi. Cela permettra de faire identifier ce qu'il faut à tel ou tel système. Possède une mémoire RAM et un microprocesseur. Par conséquent, plus de collisions. Si les communications sont distants, alors on peut faire plusieurs communications simultanées.
Peut permettre le changement de support (ex : paire torsadée/coaxiale)
Pas de désencapsulation de l'info entre deux câbles Ethernet reliés par un répéteur et deux pc de même type.

→ Ponts : bridge
Vont créer un réseau virtuel avec des sous-réseau (exemple les ponts wifi), on n'est pas limités à l'architecture des réseaux mais aux limites des objets connectés au réseau.
Niveau physique des sous réseaux peuvent être différents
Enregistre dans des tables internes, les adresses de toutes les stations connectées, chaque pont est identifié par une adresse particulière. Parfois obligé de désencapsuler
Nécessite un minimum d'intelligence locale
Reconfiguration automatique suivant les modifications de câblages
 Encapsule 7-1 câble Ethernet puis désencapsuler par le pont 1-7 puis réencapusler 7-1

→ Routeurs :
Permettent de transmettre des infos entre des réseaux non physiquement connectés entre eux
Implique l'utilisation d'adresses des utilisateurs connues que par leurs adresses logicielles (exemple adresse ip lors des jeux en réseau) et non matérielles
Positionne sur le réseau du modèle OSI
Nécessite une intelligence de sélection des routes à proposer suivant un protocole de routage
Désencapsule et encapsule les données

PC 1 → R1 → R2 → R.. → R5 → PC2
Entre PC et routeur, différents câbles disponibles : Ethernet, satellite, fibre optique

PC1 – Câble Ethernet – Routeur (adresse IP) [données, physique] – Fibre optique – PC2

→ Passerelles :
Réalisée par une application informatique, directement intégré dans la plupart des OS
Permet de réaliser une communication entre applications fonctionnant sur des architectures informatiques différentes
Translations d'adresse

PC1 – câble Ethernet – gateway (avec les 6 couches de pc sauf application) [donnée qui se déplace] – câble Token Ring – PC2

Support de transmission :
Câble coaxiaux – constitué âme métallique enrobé isolant puis écranté

Paire torsadée connecteur RJ45 – Connecteur standard
câble droit – permet de relier un système avec un hub, switch, routeur etc.
Câble croisé - Permet de relier en série , faculté de faire un mini réseau entre deux pc, transmission système deux à deux

3 type de fibre optique
soit un seul fibre lumineux qui se déplace
soit plusieurs convoluées dans le câble

Avantages : bande passante, faible volume, poids réduit, etc..
Inconvénients :

Protocole Ethernet
Développé par 2 ingénieurs à la fin des années 70 Robert Metcalfe et David Boggs
But de transmissions de données entre deux systèmes qui s’apparente à une liaison série
Version 1 mise au point par Xerox, Intel et Digital en 80, utilisé par industrie aéronautique

Caractère aléatoire gênant dans cette industrie ni applications bureautiques ou production ne supporte pas de contraintes strictes de temps réels mais gênant dans industrie automobile ou automates qui communique e=ont des contraintes en temps réels forts. Codage Machester
Maintenant débit allant jusqu’à plus d'(un Tpar sec, avant largement moins

Codage Manchester
utilisé pour Ethernet 10Base5 10Base2 10BaseT 10BaseFL, maintenant 100BaseTx etc.
thick – thin (jusqu’à 200m max longueur)– twisted pair – fibre optique

Manchester différentiel – Présence ou absence de transition de l'horloge

Plus populaire des réseaux commutés
Bande passante 10Mbps, 100, 1G
Longueur max 2500m par segments de 500m

Trame Ethernet

6premiers octets vont à l'adresse du destinataire, 6 octects pour l'adresse du système source, 2 octets pour le type ou la longueur (l'info employer pour identifier le nombre d'octets utiles, s'attend à obtenir n octets de données (de 46 à 1500 octets, une référence à ip pour analyser les données présents sous forme d'octets) et se termine par 4 octets de CRC (Cyclical Redundancy Check) pour valider les données envoyé avant le CRC. En tout , c'est compris entre 64 et 1518 octets
 caractérisé l'organisation des bits/octets

Les 7+1 octets présents avant les 6premiers octets sont très importants permettent de

0xAA *7	0xAB
A→ 1010 B → 1011

18/01 :
Recopier d'abord le schéma 1 sur la feuille !
Format des adresses IP : Structure en classes permet d’identifier la partie adresse réseau
Classe A → 10,72,X,X
Classe B → 172,16,X,X
Classe C → 192,168,X,X

Adresse IP particulières
Adresse d'un réseau ip,,, constitué de la partie de l'adresse réseau et du positionnement des bits de la partie machine à 0,

Schéma 2

L'adresse de diffusion est constituée de la partie de l'adresse réseau et du positionnement des bits de la partie machine à 1

Adresse de la passerelle : le dernier chiffre est soit 1 soit 254.Mais début identique entre adresse réseau et adresse passerelle

Adresse boucle locale
C'est l'adresse réseau 127,0,0,0 qui permet de tester l'interface réseau et ne doit pas sortir du système local et non routable.

Sous-réseau IP :
Structure standard d'une adresse IP peut être modifiée localement en utilisant des bits d'adresse hôte en tant que bits d'adresse réseau supplémentaires.
La ligne de démarcation entre les bits d'adresse réseau et hôte est déplacée, créant ainsi des réseau supplémentaires mais réduisant de ce fait le nombre mac d’hôtes pouvant appartenir à un seul réseau
Ces bits nouvellement définis déterminent un sous-réseau à l'intérieur d'un plus grand réseau.

Schéma 3

Voir les exos des schémas 4 et 5

Masques de sous-réseau
→ /24 est plus facile à écrire que 255,255,255,0
→ voir les exos pour plus de compréhension

On peut faire une table de routage pour un réseau hôte
UG g initial de gateway

Transmission Control Protocol – TCP
Mots clés : segments TCP – multiplexage – fenêtre coulissante – connexion

Présentation : mis en place en sept 81, 1ere référence nommé rfc 793
permet la transmission de paquets de tailles variables
Mode connecté en 3 phases : établissement de la connexion (handshake), transfert et libération
C'est bidirectionnel, deux flux de com des données ou données protocolaires qui permettent une synchro de tout

Flux non structuré de données (stream)
fiable – Contrôle et recup des erreurs : récupérer et éradiquer les erreurs.
- Contrôle de flux et de congestion
- Contrôle de la duplication : à partir du contrôle du flux, on verifie si un segment n'a pas été validée, récupéré en double. Cela permet de supprimer les données qui ont été doublés inutilement.
- Reséquencement

Sa fiabilité provient d'un mecaniqme appele PAR Le processeur emetteur renvoie les données à moins quil n'apprenne du systeme distant que les données sont bien arrivées
L'unite de données echangées entre des modules TCP coopératifs est appelé un segment

Schéma 6
Discussion entre modules homologues.
Désencapsulation et identification du segment et de sa structure

segment contient somme contrôle que destinataire utilise pour vérification des données pas endommagées
si c’est oui, alors récepteur envoie acquittement positif à émetteur
si segment données endommagées alors récepteur le détruit
après laps de temps, processus tcp

établit connexion logique de bout en bout entre deux appli hôtes communicant entre deux
infos de contrôle – handshake – sont échangés entre les points pour faire dialogue avant de transmettre les données	0 et 65535
connexions logiques tcp sont unicast

Segment TCP
Changement tous les 32 bits pour le n° de séquence et d'acquittement
trouver sur internet un schéma de description de segment tcp

Couche protocolaires qui présente la couche de session dans le début des données

jusqu'au port 1024, os normes protocolaires donc attribués a des services généraux spécifiques
durée de vie infinie
certains spnt réservés loccalement qui sont choisis pour une application et celz dépend de la vie de l'application
d'autres sont attribués dynamiqement chpsoisis par le susteme et duré de vie qui se limite à la connexions

exemples de ports standard
FTP – 20 / 21
HTTP – 80
DOMAIN (url non formaté) – 53
POP3 (autre port pour messagerie électronique) - 110